Brodnica 19-08-2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska

ul. Mieszka I 7
87-300 Brodnica,

miejsce prowadzenia działalności:

Świedziebnia 1, 87-355 Świedziebnia

NIP 7441762725,

REGON 383584560

W związku z realizowaną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska reprezentowaną przez Panią Olenę Kowalską operacją inwestycyjną w ramach umowy o powierzenie grantu na projekt pn. „Zakup sprzętu  sportowo – rekreacyjnego oraz budowlanego w celu uruchomienia działalności gospodarczej związanej z wynajmem sprzętu bez operatora” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

- sprzętu sportowo sportowo – rekreacyjnego

  - quada,

  - rowerów turystycznych szt. 4,

- sprzętu budowlanego:

  - wiązarki do zbrojeń,

  - taczki spalinowej,

  - kosiarki,

  - szorowarki,

  - pompy do wody,

  - nożyc,

  - odśnieżarki,

  - odkurzaczy szt. 2,

  - myjki,

  - zamiatarki,

  - mopa,

  - klucza udarowego,

  - piły szablastej

  - szlifierki kątowej

  - pilarki tarczowej.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

a)  quada o następujących parametrach technicznych:

1.1 pojemność min. 567 cm3,

1.2  tylne zawieszenie – skok zawieszenia min. 24,10 cm.,

1.3 przednie zawieszenie – skok zawieszenia min. 20,80 cm;

kod CPV

kod główny 	34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocncze dla transportu

kod szczegółowy	34400000-1  	Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne;

.

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - rama min. 17”,

  - hamulce min. hydrauliczne,

  - opony min. 28 x 1,75

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 16 Ah.;

kod CPV

kod kod główny 	34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

kod szczegółowy	34400000-1  	Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne;

34420000-7	Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

34422000-7	Rowery z silnikiem

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - rama min. 20”,

  - hamulce min. hydrauliczne,

  - opona min. 29 x 2,10,

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 14 Ah.;

kod CPV

kod kod główny 	34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

kod szczegółowy	34400000-1  	Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne;

34420000-7	Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

34422000-7	Rowery z silnikiem

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - min. silnik elektryczny,

  - opona min. 28 x 1,75

  - widelec min. 63 mm.;

kod CPV

kod główny 	34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

kod szczegółowy	34400000-1  	Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne;

34420000-7	Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

34422000-7	Rowery z silnikiem

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - tarczowe hydrauliczne (hamulce),

  - opony min. 45 x 622 z paskiem odblaskowym,

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 400 Wh.;

kod CPV

kod główny 	34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

kod szczegółowy	34400000-1  	Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne;

34420000-7	Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

34422000-7	Rowery z silnikiem

- wiązarka do zbrojeń o parametrach technicznych:

  - napięcie zasilania min. 18 V,

  - regulacja siły wiązania min. 6 stopniowa,

  - średnica drutu wiązałkowego  min. 0,80 mm.,

  - średnica wiązanych prętów zbrojeniowych min. od 10 mm x 10 mm do od 13 mm x 2 do 13,00 mm x 2;

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany;

kod szczegółowy	43300000-6  	Maszyny i sprzęt budowlany;

43320000-2	Urządzenia budowlane.

- taczka spalinowa o parametrach technicznych:

  - silnik min 4-suwowy o pojemności min. 196 cm3,

  - moc silnika min. 6,50 KM,

  - ładowność min. 300 kg,

  - długość skrzyni min. 940 mm.,

  - szerokość skrzyni min. 635 mm.;

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany;

kod szczegółowy	43300000-6  	Maszyny i sprzęt budowlany;

43320000-2	Urządzenia budowlane.

- kosiarka o parametrach technicznych:

  - moc znamionowa silnika min. 8,40 kW,

  - pojemność misy olejowej min. 1,20 litra,

  - pojemność zbiornika paliwa min. 12 litrów;

kod CPV

kod główny		16000000-5 Maszyny rolnicze

kod szczegółowy	16300000-8 Maszyny żniwne

16310000-1 Kosiarki.

- szorowarka o parametrach technicznych:

  - znamionowa moc wejściowa min. 70 W,

  - prędkość obrotowa szczotki min. 500 / 600 (rpm),

  - zbiornik świeżej / brudnej wody min. 1 / 0,70 l.;

.

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42900000-5  	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;

42990000-2	Różne maszyny specjalnego zastosowania;

42999000-5	Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym;

42999200-7	Froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

- pompa do wody o parametrach technicznych::

  - pojemność silnika min. 196 cm3,

  - wydajność w l/h min. 54000,

  - średnica wlotu / wylotu min. 80 mm.,

  - łączna różnica poziomów min. 28 metrów;

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42100000-0  	Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

42120000-6	Pompy i sprężarki;

42122000-0	Pompy,

42122100-1	Pompy cieczowe;

- nożyce o parametrach technicznych:

1.1	prędkość robocza min. 2800 cięcia / min,

1.2	długość listwy min. 50 cm.,

1.3	odstęp między zębami min. 20 mm.;

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany;

kod szczegółowy	43300000-6  	Maszyny i sprzęt budowlany;

43320000-2	Urządzenia budowlane.

- odśnieżarka o parametrach technicznych:

1.1	szerokość robocza min. 68 cm.,

1.2	pojemność zbiornika paliwa min. 2,60 litra,

1.3	pojemność cylindra min. 252 cm3;

kod CPV

kod główny 	39000000-2  	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe, (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące;

kod szczegółowy	39200000-4  	Wyposażenie domowe;

39230000-3	Produktu specjalnego wykorzystania,

39237000-2	Urządzenia do odśnieżania.

- odkurzacz o parametrach technicznych:

1.1	pojemność pojemnika min. 25 litrów,

1.2	prędkość przepływu min. 3700 litra/min,

1.3	moc min. 1200 Wat

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42900000-5  	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;

42990000-2	Różne maszyny specjalnego zastosowania;

42999000-5	Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym;

42999100-6	Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

- myjka ciśnieniowa o parametrach technicznych:

  - maksymalne ciśnienie min. 150 bar.,

  - wydatek wody min. 420 – 500 l/h,

  - moc znamionowa 2100 W

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42900000-5  	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;

42990000-2	Różne maszyny specjalnego zastosowania;

42999000-2	Różne maszyny czyszczące;

- odkurzacz o parametrach technicznych:

  - maksymalna moc pompy min. 40 W,

  - szerokość robocza min. 230 mm.,

  - zbiornik na czystą / brudną wodę 4,00 / 4,00 litry;

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42900000-5  	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;

42990000-2	Różne maszyny specjalnego zastosowania;

42999000-5	Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym;

42999100-6	Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym;

- zamiatarka o parametrach technicznych

  - szerokość robocza ze szczotką boczną min. 680 mm,

  - wydajność powierzchniowa min. 2400 m2/h,

  - zbiornik zanieczyszczeń min. 20 litrów;

kod CPV

kod główny 		34000000-7  	Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu ;

kod szczegółowy	34900000-6  	Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

34920000-2	Sprzęt drogowy,

34921000-9	Sprzęt do konserwacji dróg,

34921100-0	Zamiatarki drogowe;

- mop o parametrach technicznych:

  - pojemność zbiornika min. 0,40 l.,

  - typ min. elektryczny,

  - wydajność min. 60 m2;

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42900000-5  	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;

42990000-2	Różne maszyny specjalnego zastosowania,

42995000-7	Różne maszyny czyszczące

- klucz udarowy o parametrach technicznych:

1.1	moment zrywający min. 339 Nm.,

1.2	maksymalny moment obrotowy min. 102/203/339/34 Nm.,

1.3	maksymalny moment odkręcania min. 339 Nm.,

1.4	minimalna prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-900/0-1650/0-2400/0-1200

kod CPV

kod główny 		42000000-6  	Maszyny przemysłowe;

kod szczegółowy	42600000-2  	Obrabiarki,

42650000-7	Pneumatyczne i silnikowe narzędzia ręczne,

42652000-1	Ręczne narzędzie elektromechaniczne;

- piła szablasta o parametrach technicznych

1.1	długość skoku min. 32 mm.,

1.2	maksymalna głębokość cięcia rur metalowych min. 150 mm.,

1.3	maksymalna głębokość cięcia w aluminium min. 25 mm.,

1.4	częstotliwość skoków bez obciążenia min. (skoków/min) 0-3000;

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany,

kod szczegółowy	43800000-1  	Urządzenia warsztatowe,

43810000-4	Urządzenia do obróbki drewna,

43812000-8 	Piły

- szlifierka kątowa o parametrach technicznych:

  - maksymalna głębokość cięcia min. 33 mm.,

  - średnica tarczy min. 125 mm.,

  - gwint wrzeciona min. M14

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany,

kod szczegółowy	43400000-7  	Maszyny do obróbki minerałów i formierskie,

43410000-0	Maszyny do obróbki minerałów drewna,

43414000-8	Szlifierki

- pilarka tarczowa o parametrach technicznych:

  - regulacja kąta przy cięciu skośnym min. 500,

  - urządzenie wyposażone w osłonę górną i dolną

  - urządzenie wyposażone w min. bezszczotkowy silnik.

kod CPV

kod główny 	43000000-3  	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany,

kod szczegółowy	43800000-1  	Urządzenia warsztatowe,

43810000-4	Urządzenia do obróbki drewna,

43812000-8 	Piły

- Kryteria oceny oferty:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

- Najniższa cena  – 40,00 %,

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 30,00%,

- Najdłuższa gwarancja – 30,00%,

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznego

- czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,

- terminie gwarancji.

wyżej w rankingu znajdzie się oferta podmiotu oferującego najniższą cenę.

Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o:

- cenie (netto i brutto oraz % wartości podatku VAT i kwocie podatku VAT),

- terminie gwarancji,

- czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

- Termin składania ofert – do dnia 02-09-2022r.

- Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:

- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:-

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dokumentem potwierdzającym fakt braku powiązań kapitałowych i osobowych jest oświadczenie oferenta, która została załączona do zapytania ofertowego (załącznik numer 1). Treść oświadczenia została również zamieszczona na portalu ogłoszeń https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/.

Złożenie oferty bez tego dokumentu (tj. wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych) powodować będzie, iż oferta taka uznana zostanie za niekompletną i podlegać będzie odrzuceniu.

- Informacja o unieważnieniu postępowania:

- firma Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska reprezentowaną przez Panią Olenę Kowalską zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

- firma Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska reprezentowaną przez Panią Olenę Kowalską zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego.

- Akceptowalne formy składania ofert – formy korespondencji:

Oferty mogą zostać:

- przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego – przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to:

a) Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska 87-300 Brodnica, ul. Mieszka I 7 lub

- Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska Świedziebnia 1, 87-335 Świedziebnia;

- złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty – adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy tj.: 87-300 Brodnica, ul. Mieszka I 7 lub ; Świedziebnia 1, 87-335 Świedziebnia

- przesłane w formie elektronicznej na adres: jmagroexpert@wp.pl lub kowalska.olenka@wp.pl  – dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-10-2022r.

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 02-09-2022r.

- Oferty złożone po terminie:

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

- ZMIANA TREŚCI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.

XII. 	OFERTY CZEŚĆIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdyż przedmiotem zamówienia jest kilka urządzeń.

XII.   OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. ZAMÓWNIENIA DODATKOWE LUB UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

Z poważaniem

/ Olena Kowalska /

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik numer 1

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

pieczątka firmowa lub dane podmiotu
      / osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Ja niżej podpisany/na* działający/ca* w imieniu firmy _____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

dane oferenta / pieczątka oferenta*

uczestniczącej w procedurze przetargowej / będącej uczestnikiem konkursu o wybór najkorzystniejszej oferty na  zakup:

1.	sprzętu sportowo sportowo – rekreacyjnego:	quada 
i rowerów turystycznych szt. 4*,

2.	sprzętu budowlanego: wiązarki do zbrojeń, taczki spalinowej, kosiarki, szorowarki, pompy do wody, nożyc, odśnieżarki, odkurzaczy szt. 2, myjki, zamiatarki, mopa, klucza udarowego, piły szablastej, szlifierki kątowej, pilarki tarczowej*: o parametrach technicznych:

a)  quada o następujących parametrach technicznych:

1.1 pojemność min. 567 cm3,

1.2  tylne zawieszenie – skok zawieszenia min. 24,10 cm.,

  - przednie zawieszenie – skok zawieszenia min. 20,80 cm;*

b) roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - rama min. 17”,

  - hamulce min. hydrauliczne,

  - opony min. 28 x 1,75,

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 16 Ah.;*

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - rama min. 20”,

  - hamulce min. hydrauliczne,

  - opona min. 29 x 2,10,

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 14 Ah.;*

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - min. silnik elektryczny,

  - opona min. 28 x 1,75,

  - widelec min. 63 mm.;*

- roweru turystycznego o parametrach technicznych:

  - tarczowe hydrauliczne,

  - opony min. 45 x 622 z paskiem odblaskowym,

  - silnik min. elektryczny,

  - bateria min. 400 Wh.;*

- wiązarka do zbrojeń o parametrach technicznych:

  - napięcie zasilania min. 18 V,

  - regulacja siły wiązania min. 6 stopniowa,

  - średnica drutu wiązałkowego  min. 0,80 mm.,

  - średnica wiązanych prętów zbrojeniowych min. od 10 mm x 10 mm do od 13 mm x 2 do 13,00 mm x 2;*

- taczka spalinowa o parametrach technicznych:

  - silnik min 4-suwowy o pojemności min. 196 cm3,

  - moc silnika min. 6,50 KM,

  - ładowność min. 300 kg,

  - długość skrzyni min. 940 mm.,

  - szerokość skrzyni min. 635 mm.;*

- kosiarka o parametrach technicznych:

  - moc znamionowa silnika min. 8,40 kW,

  - pojemność misy olejowej min. 1,20 litra,

  - pojemność zbiornika paliwa min. 12 litrów;*

- szorowarka o parametrach technicznych:

  - znamionowa moc wejściowa min. 70 W,

  - prędkość obrotowa szczotki min. 500 / 600 (rpm),

  - zbiornik świeżej / brudnej wody min. 1 / 0,70 l.;*

- pompa do wody o parametrach technicznych::

  - pojemność silnika min. 196 cm3,

  - wydajność w l/h min. 54000,

  - średnica wlotu / wylotu min. 80 mm.,

  - łączna różnica poziomów min. 28 metrów;*

- nożyce o parametrach technicznych:

1.1	prędkość robocza min. 2800 cięcia / min,

1.2	długość listwy min. 50 cm.,

1.3	odstęp między zębami min. 20 mm.;*

- odśnieżarka o parametrach technicznych:

1.1	szerokość robocza min. 68 cm.,

1.2	pojemność zbiornika paliwa min. 2,60 litra,

1.3	pojemność cylindra min. 252 cm3;*

- odkurzacz o parametrach technicznych:

1.1	pojemność pojemnika min. 25 litrów,

1.2	prędkość przepływu min. 3700 litra/min,

1.3	moc min. 1200 Wat*

- myjka ciśnieniowa o parametrach technicznych:

  - maksymalne ciśnienie min. 150 bar.,

  - wydatek wody min. 420 – 500 l/h,

  - moc znamionowa 2100 W*

- odkurzacz o parametrach technicznych:

  - maksymalna moc pompy min. 40 W,

  - szerokość robocza min. 230 mm.,

  - zbiornik na czystą / brudną wodę 4,00 / 4,00 litry;*

- zamiatarka o parametrach technicznych

  - szerokość robocza ze szczotką boczną min. 680 mm,

  - wydajność powierzchniowa min. 2400 m2/h,

  - zbiornik zanieczyszczeń min. 20 litrów;*

- mop o parametrach technicznych:

  - pojemność zbiornika min. 0,40 l.,

  - typ min. elektryczny,

  - wydajność min. 60 m2;*

- klucz udarowy o parametrach technicznych:

1.1	moment zrywający min. 339 Nm.,

1.2	maksymalny moment obrotowy min. 102/203/339/34 Nm.,

1.3	maksymalny moment odkręcania min. 339 Nm.,

1.4	minimalna prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-900/0-1650/0-2400/0-1200*

- piła szablasta o parametrach technicznych

1.1	długość skoku min. 32 mm.,

1.2	maksymalna głębokość cięcia rur metalowych min. 150 mm.,

1.3	maksymalna głębokość cięcia w aluminium min. 25 mm.,

1.4	częstotliwość skoków bez obciążenia min. (skoków/min) 0-3000;*

- szlifierka kątowa o parametrach technicznych:

  - maksymalna głębokość cięcia min. 33 mm.,

  - średnica tarczy min. 125 mm.,

  - gwint wrzeciona min. M14*

- pilarka tarczowa o parametrach technicznych:

  - regulacja kąta przy cięciu skośnym min. 500,

  - urządzenie wyposażone w osłonę górną i dolną

  - urządzenie wyposażone w min. bezszczotkowy silnik.*

zgodnie z ogłoszonym przez Panią Olenę Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska z/s ul. Mieszka I 7 87-300 Brodnica zamówieniem opublikowanym na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ na realizację projektu  inwestycyjnego pt. „Zakup sprzętu  sportowo – rekreacyjnego oraz budowlanego w celu uruchomienia działalności gospodarczej związanej z wynajmem sprzętu bez operatora” oświadczam, że:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dane oferenta / pieczątka oferenta*

nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Panią Oleną Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe Olena Kowalska z/s ul. Mieszka I 7, 87-300 Brodnica

tj. powiązań kapitałowych i osobowych rozumianych, jako:

1. uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

________________________________

data i podpis oferenta

*Niepotrzebne skreślić

załącznik numer 2

UMOWA  KUPNA - SPRZEDAŻY

zawarta dnia _____________________ w miejscowości _____________________

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Handlowem Olena Kowalska 
z/s ul. Mieszka I 7 87-300 Brodnica

reprezentowaną przez

- Panią Olenę Kowalską – właściciela

zwanego w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”

a

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

reprezentowanym / ą* przez Pana / Panią*

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

zwanym/ą* w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM” .

§1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:

- _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nazwa urządzenia i parametry techniczne

- _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nazwa urządzenia i parametry techniczne

- _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nazwa urządzenia i parametry techniczne

- _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nazwa urządzenia i parametry techniczne

§2

Cena sprzedaży została ustalona na kwotę: _________________________ netto, słownie złotych: __________________________________________________________;  ________________________________________________ zł. brutto, słownie  złotych: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

W tym:

- ____________________________________________________________________

nazwa urządzenia / cena netto / cena brutto w zł.

- ____________________________________________________________________
nazwa urządzenia / cena netto / cena brutto w zł.

- _____________________________________________________________________ nazwa urządzenia / cena netto / cena brutto w zł.

- _____________________________________________________________________ nazwa urządzenia / cena netto / cena brutto w zł.

- _____________________________________________________________________ nazwa urządzenia / cena netto / cena brutto w zł.

§3

- Wydanie rzeczy / urządzeń szczegółowo opisanych w § 1 niniejszej umowy nastąpi w dniu / do dnia *31-10-2022r.

- Przekazanie rzeczy / urządzeń szczegółowo opisanych w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,

- Najpóźniej wraz z przekazaniem rzeczy / urządzeń szczegółowo opisanych w § 1 niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć: oryginał faktury potwierdzającej przeprowadzenie transakcji kupna - sprzedaży,

- Kupujący dopuszcza przekazanie faktury w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kowalska.olenka@wp.pl *

- Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy na okres ________________,

- Sprzedający gwarantuje Kupującemu:

  - serwis pogwarancyjny  - płatny zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie świadczenia usługi serwisowej,

  - serwis gwarancyjny, którego odpłatność lub jej brak wynikać będzie z zasad serwisowych obowiązujących w firmie w dniu jego przeprowadzania.

- Płatność za urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy nastąpi:

  - w terminie _____ dni od dnia dostawy*,

  - w formie przedpłaty w terminie do dnia _____ po uzyskaniu faktury zakupu przekazanej w formie papierowej (oryginał) lub w formie elektronicznej na adres wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszej umowy*.

  - do dnia _________________________na podstawie _________________ _________________________________________________________________ *

§4

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................................   		……………………………………………

Sprzedający                                                    Kupujący

*niepotrzebne skreślić