Rypin, dn 29.06.2022

Zapytanie ofertowe dotyczące:

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SPRZETÓW/NARZĘDZI DO BAZLAKIEROWEGO USUWANIA WGNIECEŃ W KAROSERII SAMOCHODOWEJ.

KOD CPV:

44514000-6 - uchwyty do narzędzi

31500000-1 – urządzenia oświetleniowe

44512940-3 - zestawy narzędziowe

42650000-7 – pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne

- ZAMAWIAJĄCY

Profcar Jacek Czajkowski

Ul. Polna 2K

87-500 Rypin

Woj. Kujawsko-Pomorskie

NIP:8921482541

REGON:362386683

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów / narzędzi do bezlakierowego usuwania wgnieceń w karoserii samochodowej: uchwytu przyssawkowego, lampy cieniowej na statywie, mobilnego stanowiska z systemem do bezlakierowego usuwania wgnieceń, urządzenia do usuwania wgnieceń metodą indukcji elektromagnetycznej oraz puller do napraw punktowych.

2.1.1 UCHWYT PRZYSSAWKOWY

Służy do stabilnego przymocowania do karoserii pojazdu różnych narzędzi PDR używanych podczas prac naprawczych.

Min. Parametry techniczne:

- średnica przyssawki – 120 mm

- z pompką

- korpus przyssawki wykonany z aluminiowego odlewu

- otwór w górnej części korpusu - gwint metryczny M6

- gwarancja min. 12 miesięcy

2.1.2 LAMPA CIENIOWA NA STATYWIE

Profesjonalna lampa cieniowa przeznaczona do pracy podczas przeprowadzania bezlakierowych napraw karoserii pojazdów systemem PDR.

Min. Parametry techniczne:

- Zasilanie – sieciowe i akumlatorowe (w zestawie zasilacz sieciowy oraz akumulator o poj. min. 1,2 Ah z ładowarką)

- lampa posiadająca moduł sterujący oświetleniem (przy użyciu pilota)

- możliwość płynnej regulacji jasności światła

- źródło światła – min. 3 pary taśm led o różnych barwach (zimna/ciepła)

- luminacja - min. 7000 lm

- statyw z regulacją wysokości w zakresie od min. 1m do 1,7 m, z modułem przegubowym do mocowania lampy oraz podstawą na skrętnych kółkach z hamulcami

- moduł umożliwiający regulację kąta nachylenia ramienia

- obudowa lampy zabezpieczona miękką tkaniną

- gwarancja min. 12 miesięcy

2.1.3 SYSTEM DO BEZLAKIEROWEGO USUWANIA WGNIECEŃ

W pełni wyposażony wózek do usuwania wgnieceń w karoserii metodą Paintless Dent Removal.

Min. Parametry techniczne:

- Mobilne stanowisko,  wyposażone w zestaw do bezlakierowego usuwania wgnieceń po wewnętrznej stronie uszkodzenia oraz zestaw narzędzi do napraw metodą klejową zawierające co najmniej.:

- Przyrząd do wypychania wgnieceń o długości 70 cm i grubości 12,5 mm, z zaokrągloną końcówką,  2 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń o długości 90cm i grubości 11mm. z płaską końcówką. 2 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń o długości 25 cm i grubości grubości 6 mm, 1x gięty, z płaską końcówka płaska, asymetryczny lewy (do wzmocnień) – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń  o długości 25cm i grubości 6mm, z płaską końcówką. 1 x gięty, asymetryczny prawy (do wzmocnień) – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń  o długości 60cm i grubości 8 mm, z płaską końcówką. 1 x gięty, do pracy na drzwiach – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń  o długości 10 cm i grubości grub. 9 mm x 3 mm, o kształcie płetwy, duża końcówka – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń -   o długości 60cm i grubości 11mm,  z końcówką zaokrągloną zaostrzoną, 1 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 40 cm i grubości 6 mm, 1x gięty drut asymetryczny prawy, końcówka płaska (do wzmocnień) – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń  -  o długości 40 cm i grubości 6 mm, 1x gięty drut asymetryczny lewy, końcówka płaska (do wzmocnień) – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 50cm i grubości 8mm, z płaską końcówką zagięty w literę U, dedykowany do pracy na drzwiach – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 30 cm i grubości 8 mm x 3 mm, o kształcie płetwy, końcówka średnia – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 10cm i grubości 6mm, z końcówką płaską – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń -  o długości 30cm i grubości 6mm, z zaokrągloną końcówką. 1 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 30 cm i grubości 3 mm, 1x gięty, z płaską końcówką (do wzmocnień) – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 30cm i grubości 5mm, z płaską końcówką. 1 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 35 cm i grubości 6 mm, 1x gięty,  z końcówką zaokrągloną i zaostrzoną – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 60 cm i grubości 9,5 mm, 2x gięty, z końcówką płaską – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 60 cm i  grubości 9,5 mm, 3x gięty, z płaską końcówką zaostrzoną – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 90 cm i grubości 12,5 mm, 1x gięty, z zaokrągloną, zaostrzoną końcówka – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 90cm i grubości 12,5mm. z końcówką płaską zaostrzoną. 3 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń -  o długości 55 cm i grubości 8 mm, z płaską końcówką. 1 x gięty pod kątem 90 st. – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 60 cm i grubości 9,5 mm, 1x gięty, z płaską końcówką – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 15 cm i grubości 6 mm x 2 mm, o kształcie płetwy, końcówka mała – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 50 cm i grubości 5 x 3 mm, bez gięcia, z końcówką typu płetwa (bardzo mała), do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 45cm i grubości 9mm, z zaokrągloną końcówką – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń -  o długości 30cm i grubości 3mm, z płaską końcówką . 1 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 30cm i grubości 5mm, z płaską końcówką. 1 x gięty – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 35cm i grubości 6mm, z płaską końcówką 2 x gięty – 1 szt. (typu NTools LB-35 lub równoważny o takich samych parametrach technicznych)

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 35cm i grubości 6mm, z płaską końcówką,  2 x gięty – 1 szt. (typu NTools CB-35 lub równoważny o takich samych parametrach technicznych)

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 81 cm i grubości 4 x 3 mm, 1 x gięty, z płaską końcówką – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 31 cm i  grubości 4 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, lewy, z końcówką płaską, do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 31 cm i grubości 4 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, prawy, z końcówką płaską, do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 40 cm i  grubości 5 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, lewy, z końcówką płaską, do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 40 cm i grubości 5 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, prawy, z końcówką płaską, do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń - o długości 57 cm i grubości 7 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, lewy, z końcówką płaską,  o powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Przyrząd do wypychania wgnieceń – o długości 57 cm i grubości 7 mm, 2 x gięty z przesunięciem osi, prawy, z końcówką płaską, do powierzchni ze wzmocnieniami – 1 szt.

- Hak z łańcuchem do stworzenia przeciwwagi do przyrządów podczas pracy – 1 szt.

- Kółko ze złączkami typu "S"  -  mniejsza złączka o grubości 5 mm, kółko i większa złączka o grubości 6 mm, średnica wewnętrzna kółka 45 mm, wykonane ze stali ocynkowanej – 1 szt.

- Podpora pod pokrywy samochodu - wykonana jest z stali i posiada gumowe stopki zabezpieczające przed zarysowaniem powierzchni, regulacja długości o zakresie min. 38 - 60,5 cm, średnica rurki: 25 mm, średnica gumowych stopek: 40 mm – 1 szt.

- Taśma mocująca pokrywy samochodu – długość min. 2 m, z 2 karabinkami – 1 szt.

- Uchwyt przyssawkowy z wieszakiem do prac na karoserii pojazdów – średnica przyssawki 120 mm, z pompką, z wieszakiem umożliwiającym regulację wysokości  - 1 szt.

- Nóż do odcinania wzmocnień - o wykonany ze stali zabezpieczonej przed korozją, dwustronne ostrze -  z jednej strony łagodnie falowane zęby z drugiej gęsto ułożone, wyprofilowana rękojeść noża – 1 szt.

- Plastikowa osłona na szybę drzwi -  wykonana z tworzywa osłona szybę drzwi, z jednej strony powlekana jest miękką tkaniną w celu zabezpieczenia szyby przed zarysowaniem – 1 szt.

- Klin do odchylania poszycia drzwi - umożliwia powiększenie szczeliny tak aby ułatwić pracę z przyrządami -  1 szt.

- Lampa cieniowa z przyssawką – przyssawka z pompka, modułowy przegub, źródło światła - 3 pary taśm LED o różnej barwie (zimna/ciepła), wkładka refleksyjna w formie blendy z dodatkowymi paskami, zasilanie sieciowe i akumulatorowe (akumulator o pojemności min. 1,2 Ah w zestawie), w zestawie z dodatkowym zasilaczem i przedłużaczem, obudowa lampy zabezpieczona miękką tkaniną – 1 szt.

- Grzybek/adapter duży płaski do pullera klejowego - 1 szt.

- Grzybek/adapter duży sferyczny do pullera klejowego - 1 szt.

- Grzybek/adapter mały płaski do pullera klejowego - 1 szt.

- Grzybek/adapter sferyczny okrągły o średnicy podstawy 16 mm do pullera klejowego – 10 szt.

- Grzybek/adapter sferyczny okrągły o średnicy podstawy 21 mm do pullera klejowego – 2 szt.

- Grzybek/adapter sferyczny okrągły o średnicy podstawy 32 mm do pullera klejowego – 1 szt.

- Grzybek/adapter okrągły płaski o średnicy podstawy 36 mm do pullera klejowego – 1 szt.

- Grzybek/adapter okrągły płaski o średnicy podstawy 40 mm do pullera klejowego – 1 szt.

- Grzybek/adapter eliptyczny płaski o wymiarach 33 x 47 mm do pullera klejowego -  2 szt.

- Grzybek/adapter okrągły płaski, elastyczny o średnicy podstawy 40 mm do pullera klejowego – 1 szt.

- Grzybek/adapter eliptyczny płaski, elastyczny o wymiarach 33 x 47 mm– 1szt.

- Młotek bezwładnościowy do grzybków – wykonany ze stali i aluminium, z wymiennym adapterem do grzybków -  1 szt.

- Zestaw do usuwania wgnieceń – zawierający: puller do napraw klejowych (wykonany ze stali i lakierowanego aluminium,  z regulacją wysokości wyciągania), pistolet do kleju termotopliwego (możliwość regulacji temperatury, metalowa podstawa, mosiężna dysza, ledowy wskaźnik zasilania), młotek blacharski dwustronny, okrągły (z jednej strony pokryty powłoką teflonową z drugiej gumową, średnica stopki 12 mm), pobijak ostry, pobijak łagodny i pobijak obły, zestaw 10 grzybków do wyciągania wgnieceń ( po 3 grzybki okrągłe płaskie, sferyczne i eliptyczne oraz 1 prostokątny) – 1 komplet zapakowany w walizkę systemową

- Zestaw 12 przyrządów do demontażu elementów tapicerki - zestaw 12 specjalistycznych narzędzi do demontażu: tapicerki, listew, klipsów oraz spinek w autach, wykonany z utwardzonego nylonu – 1 komplet

- Polerka elektryczna – moc silnika – 1400 W, min. 6-cio stopniowa płynna regulacja obrotów, blokada włącznika, zakres obrotów nie mniejszy niż od 500 do 3000 obr./min, mocowanie tarczy – gwint M14, uchwyt roboczy boczny, długość kabla zasilającego min. 5 m – 1 szt.

- Wózek systemowy do narzędzi/przyrządów do PDR – mobilny (4 kółka z blokadą), z instalacją elektryczną, kabel zasilający o długości min. 5 m., uchwyty na narzędzia – 1 szt.

- Blenda refleksyjna liniowa - blenda  składana, średnica po rozłożeniu min. 800 mm, uchwyt z tworzywa – 1 szt.

- Młotek do blendowania z wymiennymi końcówkami i przedłużką – obuch wykonany z aluminium, trzonek i przedłużka wykonane z włókna węglowego, nakręcana kulka na zakończeniu trzonka, 2 końcówki – obła do blendowania i ostra do wyrównywania nierówności o mniejszej powierzchni

UWAGA! Wycena powinna dotyczyć wyłącznie zestawu złożonego z ww. elementów. Ewentualne elementy dodatkowe jak pasty, ściereczki i inne elementy zużywalne, jeśli są integralną częścią zestawu i nie są dołączane w formie gratisu należy wycenić osobno.

2.1.4 URZĄDZENIE DO USUWANIA WGNIECEŃ METODĄ INDUKCJI ELEKTOMAGNATYCZNEJ.

Urządzenie służy do bezinwazyjnego usuwania małych i średnich wgnieceń na karoserii samochodu, metodą indukcji elektromagnetycznej.

Min. Parametry techniczne:

- wejście : 220-240V

- max. napięcie 250V

- max. moc 800W

- częstotliwość : 40-45 KHz

- bezpiecznik wewnętrzny : T6,3A

- moc pozorna maksymalna.: 1100 VA

- moc czynna maksymalna.: 1000W

- w zestawie 1 głowica indukcyjna

- w zestawie z walizką systemową do przechowywania

- gwarancja min. 12 miesięcy

2.1.5 PULLER DO NAPRAW PUNKTOWYCH

Urządzenie służy do wyciągania niewielkich wgnieceń.

Min. Parametry techniczne:

- elektroda punktowa do wyciągania drobnych wgnieceń,

- adapter do elektrody punktowej,

- adapter do podłączenia pullera do spotera (zgrzewarki

- uchwyt do grzybków (4). Stosowany przy naprawach z wykorzystaniem gorącego kleju. Mocowany do Pullera.

- gwint M10,

- materiał: aluminium,

- gwarancja min. 12 miesięcy

2.2 Adres dostawy i protokolarnego odbioru urządzeń : siedziba zamawiającego tj. Profcar Jacek Czajkowski, ul Polna 2K, 87-500 Rypin, woj. Kujawsko-pomorskie.

2.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do 31 lipca 2022r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

- ZAKRES WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia określony w Załączniku nr 2 do zapytania).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny oferty

Cena brutto – 80%

Okres gwarancji – maks. 20 %

5.1 Kryterium cena:

Cena brutto najtańszej oferty

Ilość punktów = ---------------------------------------   x 100 x waga punktowa tj. 80%

Cena brutto ocenianej oferty

Wyniki poszczególnych działań zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

5.2 Kryterium okres gwarancji

Kryterium punktowane na podstawie okresu gwarancji na dostarczony produkt liczony w miesiącach:

Okres gwarancji równy 1 rok – 0 pkt

Okres gwarancji równy 3 lata – 10 pkt

Okres gwarancji równy 5 lat – 20 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 
i sposobem ich obliczania uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę wyników 
z poszczególnych kryteriów.

- UZYSKANIE TEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przypadku, gdy minimum dwie oferty uzyskają tę samą, najwyższą liczbę punktów, 
o wyborze danej oferty zadecyduje w pierwszej kolejności najniższa cena brutto spośród ofert o tej samej liczbie punktów, w dalszej kolejności okres udzielonej gwarancji.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń  protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Faktura/rachunek będzie płatny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego dokumentu do siedziby Zamawiającego.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania (załącznik nr 1 do zapytania) . Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do zapytania) a także pełnomocnictwo do składania oferty (jeśli dotyczy)

Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

9.1 Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn, w szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2 O unieważnieniu postępowania wynikającego z niniejszego postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert oraz tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

10.1  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                        z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu.

10.2 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

10.3 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

10.4 Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie Internetowej : https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl

Informacja będzie zawierała dane:  nazwę i adres wyłonionego Wykonawcy, datę wpłynięcia oferty oraz jej cenę brutto.

10.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę drogą mailową/telefoniczną/pocztową.

10.6  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,

11. ZMIANA UMOWY

11.1 Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

12. INFORMACJE POZOSTAŁE

12.1 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

12.2 Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. 
O każdej zmianie poinformuje na stronie Internetowej :https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl) Dodatkowo informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed dokonaniem zmiany.

  - Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.

  - Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania:

Jacek Czajkowski tel.666-387-597, e-mail: jacekczajkowski81@gmail.com

Preferowany kontakt: drogą elektroniczną.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

14. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

  - przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: jacekczajkowski81@gmail.com

  - złożyć w zamkniętej kopercie/paczce osobiście w siedzibie Zamawiającego - oznakowanie koperty/paczki: adres Zamawiającego oraz zapis: „Dostawa sprzętów do PDR.”, lub

  - przesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera/posłańca na adres Zamawiającego (opis koperty/paczki jw.)

w terminie do dnia 6 lipca 2022r.

Adres siedziby Zamawiającego:

Profcar Jacek Czajkowski

Ul Polna 2K

87-500 Rypin

Woj.: kujawsko-pomorskie

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jacek Czajkowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

# Comments

To tez jest elementem zestawu – czy ma zostać dodatkowa przyssawka czy rezygnujecie Państwo z niej?

Proszę przeanalizować – chyba, że już wiecie, że jakaś firma jest Wam w stanie dostarczyć wszystko.